赣市行审证（1）字〔2024〕47号

关于江西博钰电子有限公司线路板及灯带

生产线改扩建项目环境影响报告表的批复

江西博钰电子有限公司：

你公司《关于〈江西博钰电子有限公司线路板及灯带生产线改扩建项目〉环评审查的申请》收悉，项目环境影响报告表由江西赣评环保科技有限公司编制，技术审查评估意见由赣州迈德环保科技有限公司出具。你公司在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和风险防范措施、缓解和控制环境不利影响的情况下，结合报告表和评估意见及专家评审意见，经研究，原则同意项目环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。具体批复如下：

# 一、项目主要建设内容

项目属于改扩建，位于龙南经济技术开发区新圳电子信息产业园。项目总投资5000万元，其中环保投资940万元。项目统一代码为2310-360727-07-02-632817。

赣州市行政审批局于2021年9月1日出具《江西博钰电子有限公司金属基覆铜板及线路板生产项目环境影响报告表》的批复（赣市行审证（1）字〔2021〕109号），主要建设内容为年产600万张铝基覆铜板、1200万张超高导热胶膜、100万m2单面线路板（PCB板90万m2和FPC板10万m2）、55万m2多层线路板（PCB板42万m2和FPC板13万m2）。实际投产年产200万张铝基覆铜板、200万张超高导热胶膜生产线。

本项目依托现有生产厂房、仓库、办公室及配套工程，取消现有年产23万m2 FPC板生产线，增设年产50万m2灯带生产线。本次改扩建后全厂线路板产能为PCB板132万m2/a，铝基板45万m2/a（灯带生产自用），灯带50万m2/a。

本项目不涉及现有超高导热胶膜和铝基覆铜板生产线。

# 二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和运行过程中应认真落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实各项水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目外排废水污染物总铝、总锌参照《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2水污染物排放限值，其他污染物满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39371-2020）中表1水污染物间接排放限值和龙南经开区工业园区污水处理厂（即东江工业园污水处理厂）接管标准后，进入龙南经开区工业园区污水处理厂（即东江工业园污水处理厂）进一步处理，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入桃江。在废水总排口设置流量、pH、化学需氧量、氨氮自动监测系统，并与生态环境部门联网。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放，采取可行措施减少无组织废气排放。电镀线产生的有组织废气污染物氯化氢、氟化物、氮氧化物执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5、表6的排放限值；无组织氯化氢、氟化物、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；锡及其化合物、粉尘、甲醛等废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；VOCs参照《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1标准限制要求；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建项目二级标准；二甲胺参照上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31-1025-2016）中标准要求；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放浓度限制要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化高噪声设备布局，优先选用低噪声设备。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》( GB12523-2011)；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。严格履行危险废物转移相关环保手续，产生的危险废物应定期委托有资质的单位进行综合利用或处置。产生的一般工业固体废物应合法处置。应在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物暂存库，暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相应要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则，做好地下水和土壤污染防治。对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区采取相应防渗措施。建立完善的地下水和土壤跟踪监测制度，合理设置地下水和土壤监测点位，严格落实地下水和土壤监测计划，一旦发现污染情况，必须立即采取措施，防止污染扩散。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告表提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（七）落实规范排污口要求。按国家和我省排污口规范化要求设置各类排污口和标识并建档。项目污染物排放设施应按要求设置监测采样口。

（八）项目周围规划控制要求。按照环境影响报告表要求设置环境防护距离。你公司应配合当地政府，严格控制好本项目周边规划，环境防护距离内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

（九）环境信息公开要求。你公司应依法实施信息公开，接受社会监督。项目投产后应定期公示企业环境报告，公布污染物排放和环境管理情况。

（十）污染物总量控制要求。项目挥发性有机物等主要污染物排放量应满足生态环境部门确认的总量控制指标要求。

（十一）落实“以新带老”措施。企业应完善车间防腐防渗破损修复，采用自动清扫机定期对车间进行清扫工作，按要求拆除现有项目设备，落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，减小施工对周边居民的影响。

三、其他要求

（一）在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，同时报备所在地县级生态环境部门并接受监督检查。项目经验收合格后方可正式投入运行。

（二）项目环境影响报告表经批准后，如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告表；项目批准后超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（三）项目涉及的消防、安全及相应防范等事项应满足相关技术报告及其主管部门批复文件要求。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，经相关职能部门审批同意后方可实施。

（四）你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复送至赣州市龙南生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

赣州市行政审批局

2024年3月21日

（此件依法公开）

抄送：赣州市生态环境局

赣州市行政审批局办公室         2024年3月21日印发